## Slide 1: EE351 微机原理与微系统
姜俊敏
电子与电子工程系

## Slide 2: 第四章 单片机的硬件结构
本章学习目标
4.1 理解模型机的结构及工作过程
4.2 掌握单片机的内部结构
4.3 掌握单片机存储器
4.4 掌握单片机的引脚（I/O口的使用）
4.5 掌握单片机应用系统的典型构成

## Slide 3: 4.1 模型机的结构及工作过程
4.1.1模型机的结构简介
微型计算机的结构模型（简称模型机）。
模型机的主要构成：
    三总线(地址总线、数据总线和控制总线)
    中央处理器（CPU）
    存储器
    I/O接口

## Slide 4: 4.1.1模型机的结构简介
    I/O接口
运算器 控制器
MOV A, #07H
机器码
B0H 07H
8086汇编语言

## Slide 5: 4.1.1 模型机的结构简介
1、中央处理器的组成
中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成。
（1）运算器
定义: 运算器是计算机中加工和处理数据的功能部件。
功能: 对数据进行加工处理,主要包括算术和逻辑运算，如加、减、乘、与、或、非运算等。
还暂时存放参与运算的数据和中间结果。

## Slide 6: 1、中央处理器的组成
运算器组成部分
  算数逻辑单元ALU(Arithmetic Logical Unit)：主要完成算术、逻辑运算。
  累加寄存器（简称累加器）A(Accumulator)：用于存放操作数或运算结果。
  寄存器组：由其它寄存器组成，主要用于存放操作数或运算结果。
  标志寄存器F(Flag)：存放运算结果的标志（零、正负、进位、溢出等）。

## Slide 7: 1、中央处理器的组成
功能：控制器用于控制和指挥计算机内各功能部件协调动作，完成计算机程序功能。
控制器组成
  程序计数器PC(Program Counter)：用于存放将要取出的指令地址, 指令(地址)取出后, 其内容自动加1。
  地址寄存器AR(Address Register):存放操作数(结果)单元地址
  数据寄存器DR(Data Register)：用于存放操作数。
  指令寄存器IR(Instruction Register): 存放指令操作码。
  指令译码器ID(Instruction Decode)：用于将指令的操作码翻译成机器能识别的命令信号。
（2）控制器
  微操作信号发生器MOSG(Microoperation Signal Generator ): 用于产生一系列微操作控制信号。

## Slide 8: 4.1.1模型机的结构简介
2、存储器的结构
功能：主要用于保存程序和数据。
组成部分：包含地址译码器、存储单元和控制逻辑。
存储器访问过程：
（1）读操作
CPU首先将地址寄存器AR的内容放到地址总线AB上，地址总线上的内容进入地址译码器，由地址译码器进行译码，选通相应的存储单元。
被选通的存储单元的内容就出现数据总线上，在控制信号的作用下，CPU从数据总线上读取数据到数据寄存器DR，从而完成存储器的读操作。

## Slide 9: 存储器访问过程
（2）写操作
CPU将地址寄存器AR的内容送到地址总线AB上，地址总线上的内容进入地址译码器，由地址译码器进行译码，以选通相应的存储单元。
在控制信号的作用下，CPU将要写入的数据通过数据总线写入到被选通的存储单元，完成存储器的写操作。

## Slide 10: 4.1.2模型机的工作过程
执行过程:读取指令分析指令执行指令保存结果
在让计算机进行计算之前，应做如下工作：
  用助记符号指令(汇编语言)编写源程序）；
  用汇编软件（汇编程序）将源程序汇编成计算机能识别的机器语言程序；
  将数据和程序通过输入设备送入存储器中存放。
汇编语言语句 | 注释
MOV A, #07H | ;07送入累加器A
ADD A, #0AH | ;10与A中内容相加, 结果在A中
HLT | ；暂停
机器码
B0H 07H
04H 0AH
F4H
例如，计算7+10=?，结果在A中。
:通过执行指令完成计算控制功能
微机8086汇编语言

## Slide 11: 例如, 计算7+10=?, 结果在A中。
假设程序在存储器中的存储格式(设程序从00H开始存放)如图示。
地址 | 存储内容
00H | B0H
01H | 07H
02H | 04H
03H | 0AH
04H | F4H
机器码
B0H 07H
04H 0AH
F4H
读取指令阶段的执行过程如下：
  ①CPU将程序计数器PC的内容00H送地址寄存器AR。
  ②程序计数器PC的内容自动加1变为01H，为取下一条指令作好准备。
  ③地址寄存器AR将00H通过地址总线AB送至存储器地址译码器译码，选中00H单元。
  ④CPU发出“读”命令。
  ⑤所选中00单元的内容B0H由存储器送至数据总线DB上。
  ⑥经数据总线DB, CPU将读出内容B0H送数据寄存器DR。
地址译码

## Slide 12: 工作过程:读取指令分析指令执行指令保存结果
  ⑦数据寄存器DR将其内容送指令寄存器IR中, 经过译码, CPU“识别”出此操作码为两字节指令的第一个字节,再取出下一个字节(机器码)后得知是“MOV A, #07H”指令, 于是控制器发出执行这条指令的控制命令。
图3-4 读取第一条指令第一个字节的示意图
加1
地址译码
需重复上述取指译码过程
译码产生微控制命令
读立即数(下个机器码)到A
“MOV A, #07H”
机器码:B0H 07H

## Slide 13: 读第一条指令第二个字节(即执行该指令)的示意图
再取出下一个字节
图3-5 执行第一条指令示意图
“MOV A, #07H” (机器码:B0H 07H),
加1
地址译码
即取机器码07H的过程:

## Slide 14: 执行第二条指令 “ADD A, #0AH”(机器码: 04H 0AH)
执行第二条指令的取指过程与第一条相同, 只是指令码地址不同。
经过对第二条指令操作码(第1字节04H)的分析(译码)得知该指令为加法指令,执行第2字节过程如下：
  ①程序计数器PC的内容(03H)送AR。
  ②程序计数器PC的内容自动加1并回送PC。
  ③地址寄存器AR的内容经地址总线AB送到存储器地址译码器。
  ④CPU发出“读”命令。
  ⑤所选中的03H单元的内容0AH送到数据总线DB。
  ⑥数据总线DB上的内容送数据寄存器DR。
00H | B0H
01H | 07H
02H | 04H
03H | 0AH
04H | F4H
地址译码

## Slide 15: 执行第二条指令 “ADD A, #0AH”(机器码: 04H 0AH)
图3-6 执行第二条指令操作示意图
  ⑦数据寄存器DR内容送B寄存器,再送算术逻辑单元ALU一端。
  ⑧累加器A的内容送ALU的另一端, 完成加法运算。
  ⑨ALU相加的结果输出到A。

## Slide 16: 4.1.3 GCC工作过程
GCC四步详解
第一步：预处理(也叫预编译) gcc -E hello.c -o hello.i
或者 cpp hello.c > hello.i 【cpp是预编译器】
将所有#define删除，并且展开所有的宏定义
处理所有的条件预编译指令，如#if #ifdef #undef #ifndef #endif #elif
处理#include，将包含的文件插入到此处，这是一个递归的过程
删除所有注释 // /* */
添加行号和文件名标识，以便于编译时产生的错误警告能显示行号
保留#pragma编译器指令
第二步：编译 gcc -S hello.i -o hello.s 将预处理完的.i文件进行一系列的词法分析、语法分析、语义分析及优 化后生成响应的汇编代码文件，这是整个程序构建的最核心的部分，也是最复杂的部分

## Slide 17: 4.1.3 GCC工作过程
第三步：汇编 gcc -c hello.s -o hello.o或者 as hello.s -o hello.o 汇编是将第二步生成的汇编代码编程机器可执行的指令，每一个汇编语句几乎都对应一条机器指令
第四步：链接
链接动态库和静态库后，生成可执行文件
.o文件: 目标文件
目标文件就是源代码经过编译后但未进行链接的那些中间文件Linux下的 .o文件就是目标文件，目标文件和可执行文件内容和格式几乎都一样，所以我们可以广义地将目标文件和可执行文化看成一类型文件。他们都是按照ELF文件格式存储的

## Slide 18: 4.2 单片机的内部结构
单片微型计算机(简称单片机)在一片芯片上集成了前述微型计算机的功能结构，
有些单片机不仅集成了CPU、存储程序和数据的存储器、系统总线、I/O接口、定时/计数器等常规资源，而且还集成了工业测控系统中常用的模拟量采集模块。
IAP15W4K58S4工作电压： 2.5V - 5.5V
STC15F2K60S2 系列工作电压: 5.5V - 3.8V( 5V 单片机)
STC15L2K60S2 系列工作电压: 3.6V - 2.4V( 3V 单片机)

## Slide 19: 4.2单片机的内部结构
  8051内核是Intel 8051系列单片机的基本标准，许多参考书上将这种单片机称为MCS-51系列单片机。
  MCS-51系列单片机典型产品为8051,有4K×8位ROM, 128字节RAM, 2个16位定时/计数器, 4个8位I/O口，一个串行口，111条指令。
  上世纪80年代,Intel将8051内核出售给几家著名的IC厂商，如Philips，Atmel等。这样，8051单片机就成为众多厂家支持，发展成为上百个产品的大家族。
  最常用有宏晶STC系列单片机，Atmel公司AT89系列等51系列。只要是8051内核单片机，它们基本结构是相同的，并且，指令系统完全兼容标准8051单片机。

## Slide 20: 4.2 IAP15W4K58S4单片机的内部结构
课程以增强型8051内核单片机IAP15W4K58S4为例，说明单片机的内部结构。见图3-6
IAP15W4K58S4几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块，
——可称得上一个片上系统（SOC）

## Slide 21
IAP15W4K58S4单片机内部结构框图

## Slide 22: IAP15W4K58S4单片机集成了以下典型资源：
 增强型8051内核，单时钟机器周期，速度比传统8051内核单片机快8～12倍。
 58KB Flash程序存储器，可用于存储用户程序。对于IAP型的单片机，Flash没有用于程序存储器的部分可以用作数据Flash，用于保存掉电后不丢失的参数。Flash存储器的擦写次数可达10万次以上。
 4096B的SRAM，相当于计算机的内存，可用于保存程序中所用的变量。
 5个16位可自动重装载的定时/计数器（T0、T1、T2、T3和T4），具有可编程时钟输出功能。

## Slide 23: IAP15W4K58S4单片机集成了以下典型资源：
 至多62根 (64引脚封装) I/O(输入/输出)口线，以实现数据的并行输入输出。
 4个全双工异步串行口（UART），可以实现单片机和其他设备之间的串行数据传送。
 1个高速同步通信端口（SPI），可以与具有SPI的设备进行通信。
 中断控制系统。具有5路外部中断，下降沿中断或双边沿（上升沿和下降沿）触发电路，掉电模式下可由外部中断低电平触发中断方式唤醒。

## Slide 24: 中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成
单片机的中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成。
1. 运算器
以8位算术/逻辑运算部件ALU为核心，加上通过内部总线而挂在其周围的暂存器TMP1、TMP2、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW以及布尔处理机组成了整个运算器的逻辑电路。
程序状态字(Program Status Word, PSW)又称状态寄存器

## Slide 25: 程序状态标志寄存器PSW (8位)
PSW中有些位的状态是在指令执行过程中自动形成的，有些位可以由用户执行指令加以改变。
PSW的各位定义如下所示：
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
符号 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P
CY（PSW.7）：进位标志位
当执行加/减法指令时，如果操作结果的最高位D7出现进/借位，则CY置“1”，否则清“0”。
执行乘除运算后，CY清零。此外，CPU在进行移位操作时也会影响这个标志位。
CY
  也是布尔位处理机进行位操作的 “累加器” 。

## Slide 26: 程序状态标志寄存器PSW (8位)
AC（PSW.6）：辅助进位标志位(Auxiliary Carry)
当执行加/减法指令时，如果低四位数向高四位数产生进/借位，则AC置“1”，否则清零。
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
符号 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P
AC
F0（PSW.5）：用户标志位(F0)。
是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1” 或清“0” ，也可以由软件测试F0控制程序的流向。
F1（PSW.1）：用户标志1 (F1) 。
是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1” 或清“0” ，也可以由软件测试F1控制程序的流向。
F0
F1

## Slide 27: 程序状态标志寄存器PSW (8位)
RS1,RS0（PSW.4～PSW.3）：工作寄存器组选择控制位，其详细介绍见后续内容。
OV（PSW.2）：溢出标志位。指示运算过程中是否发生了溢出，在执行指令过程中自动形成。
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
符号 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P
RS1
RS0
OV
P（PSW.0）：奇偶标志位
累加器ACC中1的个数为偶数，P=0；否则P=1。每个指令周期都由硬件来置“1”或清“0”。
在有奇偶校验的串行通信中,可根据P设置奇偶校验位。
P

## Slide 28: 布尔处理机
  是单片机CPU中运算器的一个重要组成部分。
  功能: 为用户提供丰富的位操作功能, 有相应指令系统, 硬件有自己的“累加器” (进位标志位C,即CY), 是一个独立的位处理机。
  大部分位操作均围绕着其累加器——进位位C完成。对任何可直接寻址的位，布尔处理机可执行置位、取反、等于1(0)转移、位的读写等操作。(见附录E-5)
SETB C; CPL C; J(N)C rel; J(N)B bit, rel; MOV bit, C

## Slide 29: 控制器
控制器是CPU的大脑中枢, 包括定时控制逻辑、指令寄存器、译码器、(数据)地址指针DPTR及程序计数器PC 、堆栈指针SP 、 RAM地址寄存器等。
程序计数器PC
  是一个16位的程序地址寄存器，专门用来存放下一条需要执行的指令的内存地址，能自动加1。
  CPU执行指令时,就是根据PC中给出的地址从存储器中取出指令码,再由控制器译码分析后执行的,
  每取一次指令码，PC都自动加1。这样，程序计数器PC一次次加1，指令就被一条条执行。

## Slide 30: 控制器——堆栈
  主要用于保存临时数据、局部变量、中断或子程序的返回地址。
  IAP15W4K58S4单片机的堆栈设在内部RAM中,是一个按照“先进后出”规律存放数据的区域。
  堆栈指针SP是一个8位寄存器，能自动加1或减1。
  SP指向堆栈栈顶:当数据压入堆栈时,SP先自动加1,数据再入栈;出栈时,数据先从堆栈中弹出,SP再自动减1。
  复位后, 寄存器SP默认值为07H, 这样堆栈区在08H开始的区域。 用户通常可用指令将堆栈区域设置在内部RAM的80H ~ FFH之间。

## Slide 31: 控制器——数据指针DPTR(也称地址指针)
  是16位专用寄存器,由DPL (低8位)和DPH (高8位)组成。
  DPTR可直接进行16位操作, 也可分别对DPL和DPH按字节进行操作。
  IAP15W4K58S4单片机有两个16位数据指针DPTR0和DPTR1, 这两个数据指针共用同一个地址(82H, 83H)。
  可通过设置辅助寄存器AUXR1中的DPS(AUXR1.0)位来选择具体使用哪一个数据指针(DPS=0, 选择DPTR0; DPS=1,选择DPTR1)。
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
位名称 | S1_S1 | S1_S0 | CCP_S1 | CCP_S0 | SPI_S1 | SPI_S0 | 0 | DPS
辅助寄存器AUXR1

## Slide 32
集成在IAP15W4K58S4单片机上的资源有（）
58KB Flash程序存储器
4096B的SRAM
5个16位可自动重装载的定时/计数器
至多62根(64引脚封装) I/O(输入/输出)口线
A
B
C
D
A/D转换器
E
Quiz

## Slide 33
单片机的布尔位处理机在位操作时用的 “累加器”是（）
A. 累加器A。
B. 程序状态寄存器PSW的CY位。
C. 程序状态寄存器PSW。

## Slide 34
单片机的布尔位处理机在位操作时用的 “累加器”是（）
A. 累加器A。
B. 程序状态寄存器PSW的CY位。
C. 程序状态寄存器PSW。

## Slide 35
若有符号数的补码运算结果超出了补码数的表示范围，则（）
A. 程序状态寄存器PSW的CY位置1。
B. 程序状态寄存器PSW的OV位置1。
C. 程序状态寄存器PSW的OV位和CY位都置1。

## Slide 36
若有符号数的补码运算结果超出了补码数的表示范围，则（）
A. 程序状态寄存器PSW的CY位置1。
B. 程序状态寄存器PSW的OV位置1。
C. 程序状态寄存器PSW的OV位和CY位都置1。

## Slide 37: Broadcomm BCM2711

## Slide 38: 4.3 IAP15W4K58S4单片机的存储器
结构特点: 程序存储器和数据存储器的寻址空间分开。
结构划分: 片内集成3个物理上相互独立的存储器空间：程序Flash存储器、内部数据存储器和扩展数据存储器。
用MOV指令访问
物理上在片内, 逻辑上属于外部, 用MOVX访问
数据用MOVC指令访问

## Slide 39: 程序Flash存储器
功能：存放用户程序、数据和表格等信息。
空间大小： IAP15W4K58S4单片机片内集成了58KB的程序Flash存储器，地址为0000H～E7FFH。单片机复位后，程序计数器PC的内容为0000H，从0000H单元开始执行程序。
IAP15W4K58S4不能访问外部程序存储器,因无访问外部程序存储器的总线。
没用作程序存储器的Flash存储器可作EEPROM使用。程序Flash的擦写次数为10万次以上, 大大提高了芯片利用率, 降低了开发成本。

## Slide 40: 程序Flash存储器——中断服务程序的入口地址
特殊单元: 在程序Flash存储器中有些特殊的单元, 这些单元是: 21个中断服务程序的入口地址(中断向量) ：
  0003H 外部中断0中断服务程序的入口地址
  000BH 定时/计数器0中断服务程序的入口地址
  0013H 外部中断1中断服务程序的入口地址
  001BH 定时/计数器1中断服务程序的入口地址
  0023H 串行通信口1中断服务程序的入口地址
  002BH ADC中断服务程序的入口地址
  0033H 低电压检测中断服务程序的入口地址
  003BH PCA中断服务程序的入口地址
  0043H 串行通信口2中断服务程序的入口地址
  004BH SPI中断服务程序的入口地址
单片机复位后, 程序计数器PC内容为0000H, 从0000H单元开始执行程序。
ORG 0000H
LJMP MAIN
中断向量表
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #30H;
......

## Slide 41: 程序Flash存储器——中断服务程序的入口地址
中断服务程序的入口地址（续）
  0053H 外部中断2中断服务程序的入口地址
  005BH 外部中断3中断服务程序的入口地址
  0063H 定时/计数器2中断服务程序的入口地址
  0083H 外部中断4中断服务程序的入口地址
  008BH：串行通信口3中断服务程序的入口地址
  0093H：串行通信口4中断服务程序的入口地址
  009BH：定时/计数器3中断服务程序的入口地址
  00A3H：定时/计数器4中断服务程序的入口地址
  00ABH：比较器中断服务程序的入口地址
  00B3H：PWM中断服务程序的入口地址
  00BBH：PWM异常检测中断服务程序的入口地址
中断向量表
所以主程序一般从0100H单元开始存放(虽然C3H~FFH没用到):
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #30H;
......

## Slide 42: 程序Flash存储器——中断服务程序的入口地址
  响应中断时，单片机自动转到相应的中断入口地址去执行程序。
  因相邻中断入口地址间只有8个地址单元,无法保存完整中断服务程序,一般在中断入口地址区存放一条无条件转移指令,指向真正存放中断服务程序空间。
  中断响应后，CPU执行这条转移指令，转去执行中断服务程序。
使用指令：读取程序存储器中保存的表格常数等内容时，使用MOVC指令。

## Slide 43: 数据存储器
数据存储器也称为随机存取数据存储器(RAM)。
空间划分
在物理上和逻辑上都分为两个地址空间：内部数据存储区和扩展数据存储区 。
  （1）内部数据存储区（又称为内部RAM）
  256字节内部RAM,存放中间结果和过程数据。内部RAM地址范围是00H～FFH,共256(+128)个单元,分三部分：
  ①低128字节RAM(00H～7FH)
  ②高128字节RAM（80H～FFH）
  ③特殊功能寄存器(SFR)区: 地址范围为80H～FFH
  地址重叠,
  用寻址方式区别

## Slide 44: 数据存储器
  (1) 内部数据存储区(又称为内部RAM)三部分详细介绍：
  ①低128字节RAM(00H～7FH)：也称为基本RAM区。基本RAM区又分为工作寄存器区、位寻址区、用户RAM和堆栈区。
  可直接寻址, 也可寄存器间接寻址。用“MOV direct”和“MOV @Ri” 形式的指令访问。
  ②高128字节RAM（80H～FFH）：只能间接寻址。用“MOV @Ri”形式的指令访问。
  ③特殊功能寄存器(SFR)区：地址范围为80H～FFH，只可直接寻址，用“MOV direct”形式的指令访问。
MOV A, 38H
MOV A, @R0

## Slide 45: (1) 内部数据存储区 地址空间分配
80H~FFH 只能间接寻址访问
  工作寄存器区
  位寻址区
  用户RAM和堆栈区
  高128字节RAM
  特殊功能寄存器区
  FFH
  ~
  80H
  7FH
  ~
  30H
  2FH
  ~
  20H
  18H~1FH
  10H~17H
  08H~0FH
  00H~07H
  4个工作寄存器区也可做RAM单元使用
  特殊功能寄存器区(80H~FFH)
  只能直接寻址访问
3区(R0~R7)
2区(R0~R7)
1区(R0~R7)
0区(R0~R7)
位寻址区(16字节,共128位)也可字节寻址
通用用户RAM和堆栈区 可直接寻址或间接寻址
低128字节RAM

## Slide 46: 工作寄存器区
  地址分配：00H～1FH共32个单元。分为四组(每一组称为一个寄存器组), 每一组包括8个8位的工作寄存器,分别是R0～R7。
  功能：通过使用工作寄存器,可提高运算速度,也可用其中R0或R1存放八位地址值,访问一个256字节(可在逻辑上的外部)RAM块中单元。
  另外,R0～R7也可用作计数器,在指令作用下加1或减1。
  18H~1FH
  10H~17H
  08H~0FH
  00H~07H
3区(R0~R7)
2区(R0~R7)
1区(R0~R7)
0区(R0~R7)
间接寻址 方式 “ MOV(X) @Ri ”
加1指令“INC R0”
例 “ MOV A, @R0 ” (机器码E6)
Increase R0 by 1
减1指令“DEC R0”
Decrease R0 by 1

## Slide 47: 工作寄存器组的选择：
  PSW寄存器中的RS1和RS0两位组合决定当前使用的工作寄存器组。可通过位操作指令修改RS1和RS0的内容，选择不同的工作寄存器组。
RS1 (PSW.4) | RS0 (PSW.3) | 工作寄存器组 | 工作寄存器地址
0 | 0 | 0 | R7～R0对应的地址为07H～00H
0 | 1 | 1 | R7～R0对应的地址为0FH～08H
1 | 0 | 2 | R7～R0对应的地址为17H～10H
1 | 1 | 3 | R7～R0对应的地址为1FH～18H
表3-1 工作寄存器组选择
  18H~1FH
  10H~17H
  08H~0FH
  00H~07H
3区(R0~R7)
2区(R0~R7)
1区(R0~R7)
0区(R0~R7)
  默认SP指针→
09H
08H
07H
  数据压栈前SP+1→
例 “ MOV A, @R0 ”
R0
  复位值

## Slide 48: 位寻址区
内部RAM中的位地址
  20H～2FH之间单元既可按字节存取, 也可按位存取,共128位, 位地址范围: 00H～7FH。
位寻址 : MOV C, 20H
直接寻址 : MOV A, 20H
字节地址: 20H

## Slide 49: 位寻址区--图3-10特殊功能寄存器SFR中位地址
  特殊功能寄存器SFR中位地址范围:
  80H～0FFH。
可位寻址的特殊功能寄存器中的位地址
  字节地址能被8整除的特殊功能寄存器SFR,其各位都可按位寻址。

## Slide 50: 用户RAM和堆栈区
  内部RAM中的30H～7FH单元是用户RAM和堆栈区。
  有一个8位的堆栈指针SP，并且堆栈区只能设置在内部数据存储区。当有子程序调用和中断请求时，返回地址等信息被自动保存在堆栈内。
  IAP15W4K58S4单片机复位后，SP为07H，使堆栈事实上由08H单元开始(数据进栈前SP先加1,再进栈),
  考虑08H~1FH单元分别属于工作寄存器组1~3, 若在程序中用到这些工作寄存器, 则在用户初始化程序中，最好把SP的值改变为80H或更大。
  IAP15W4K58S4单片机的堆栈是朝地址增大的方向生成, 即数据压栈操作后, SP的值增大(先SP+1, 再入栈)。

## Slide 51: 高128字节RAM和特殊功能寄存器
  对于IAP15W4K58S4单片机，80H～FFH既为高128字节RAM区的地址范围，又为特殊功能寄存器区(SFR)的地址范围，地址空间重叠，但物理上是独立的。
  使用时，通过不同的寻址方式加以区分：高128字节的RAM区使用间接寻址访问，特殊功能寄存器使用直接寻址访问。
  因堆栈操作是以堆栈指针SP作间址寄存器的间接寻址方式,所以,高128字节数据RAM亦可作为堆栈区使用。
  除了程序计数器PC和4个工作寄存器组外，其余的寄存器都在SFR区中。

## Slide 52: IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值
  特殊功能寄存器大体分为两类
  ①一类与芯片的引脚有关。如P0～P5，它们实际上是6个锁存器，每个锁存器附加上相应的输出驱动器和输入缓冲器就构成了一个并行口。(见表3-2)
  ②另一类为芯片内部功能的控制或者内部寄存器。如与中断屏蔽及优先级控制、定时器、串行口、SPI接口等相关的寄存器。(见表3-2)
  IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值如表3-2所列。

## Slide 53: IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

## Slide 54: IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

## Slide 55: IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

## Slide 56: 特殊功能寄存器
  特殊功能寄存器大体分为两类
  ①一类与芯片的引脚有关。如P0～P7，它们实际上是8个锁存器，每个锁存器附加上相应的输出驱动器和输入缓冲器就构成了一个并行口。
  ②另一类为芯片内部功能的控制或者内部寄存器。如与中断屏蔽及优先级控制、定时器、串行口、SPI接口等相关的寄存器。。

## Slide 57: (2) 扩展数据存储区on-chip expanded RAM(XRAM)
外部数据存储区也称为扩展RAM区(简称, XRAM)。 IAP15W4K58S4单片机一共可以访问64KB的扩展数据存储空间。 IAP15W4K58S4单片机片内集成了3840B的XRAM，地址范围为0000H～0EFFH，可用于存放数据。
注意，这里的“内部”和“外部”是针对8051内核的逻辑上的概念，不是指芯片内部和外部。
  在汇编语言中，XRAM使用“MOVX @DPTR”
  或者“MOVX @Ri”指令访问。
  在C语言中,可用pdata,xdata声明存储类型即可。
  如：unsigned char xdata i= 0;

## Slide 58: (2) 扩展数据存储区(XRAM)
IAP15W4K58S4单片机还可以访问片外扩展的64KB外部数据存储器。
IAP15W4K58S4单片机的外部扩展I/O端口与扩展数据存储器统一编址，因此外部I/O端口的地址占用扩展数据存储器的地址单元，外部扩展I/O端口也用MOVX指令访问。
访问片内集成的外部RAM时，不影响P0口、P2口、P4.2(WR)、P4.4(RD)和ALE (P4.5)，而访问片外扩展的RAM时是要影响这些口线的。

## Slide 59: (2) 扩展数据存储区(XRAM)
单片机内部扩展RAM是否可访问受辅助寄存器AUXR (地址为8EH, 复位值为01H)中的EXTRAM位控制。
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
位 名称 | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | T2R | T2_C/ | T2x12 | EXTRAM | S1ST2
EXTRAM：
0: 内部扩展RAM可以存取; 地址小于0F00H时, 访问内部扩展RAM; 地址大于或等于0F00H时, 则访问单片机外部扩展的RAM或I/O空间。
1: 禁止访问内部扩展RAM。
3840字节, 地址范围为0000H～0EFFH

## Slide 60: 4.4 单片机的引脚
4.4.1 单片机的引脚及功能
封装
LQFP-64 封装
Low Profile Quad Flat Package
输入输出口P0～P7

## Slide 61: 单片机的引脚
4.4.1 单片机的引脚及功能
封装
LQFP-44 封装
Low Profile Quad Flat Package
输入输出口P0～P5

## Slide 62: 单片机的引脚及功能
封装
DIP– 40 封装
(Dual In-line Package
输入输出口P0～P5
双列直插封装DIP
(Dual In-line Package)

## Slide 63: 单片机的引脚及功能
封装

## Slide 64: Broadcomm BCM2711

## Slide 65: 单片机的引脚及功能
  DIP-40封装的IAP15W4K58S4单片机和LQFP-44封装相比，除了没有P4.0、P4.3、P4.6、P4.7引脚外，其他资源和的单片机完全相同。
  由于DIP封装的单片机焊接比较容易，因此，对于初学者，最好选用DIP封装的单片机进行学习。
  注意：在实际应用中，设计单片机应用系统的原理图时，一般应使用逻辑符号图，以便进行电路分析，而设计应用系统的印刷电路板图时，必须使用单片机的引脚图。
  最小功能板

## Slide 66: 单片机的引脚及功能
最小功能板：引脚
  电源引脚
  外接晶振引脚
  控制和复位引脚
  输入/输出（I/O）引脚
1. 电源引脚
Vcc：一般接电源的＋5V。具体的电压幅度应参考单片机的手册。
GND：接电源地。

## Slide 67: 单片机的引脚及功能
2. 外接晶振引脚
XTAL1和XATL2
芯片内部一个反相放大器的输入端和输出端。常用于连接晶体振荡器。
  晶振频率可在4MHz～48MHz间选择,典型值是11.0592MHz（因设计单片机通信应用系统时，用这个频率的晶振可准确地得到9600bits/s和19200bits/s的波特率）。
/P1.6
/P1.7
47pF
47pF

## Slide 68: 2. 外接晶振引脚
  IAP15W4K58S4单片机内部集成高精度R/C时钟，工作时钟可用内部振荡器或外部晶振产生的时钟。
  40引脚和44引脚封装的IAP15W4K58S4单片机出厂标准配置是用外部时钟。
  用内部R/C振荡器时钟时, XTAL1和XTAL2引脚悬空。
  用在系统编程(In-System Programming,ISP)工具对IAP15W4K58S4单片机下载用户程序时，可在选项中设置选用外部晶振时钟或者选用内部R/C振荡器时钟。
  内部集成的高精度R/C时钟工业环境下温漂为±1%，常温下温飘5‰，频率范围为5MHz~35MHz，可在编程时设置。
  对时钟频率要求不太敏感的场合，内部R/C振荡器完全能够满足要求

## Slide 69: 3. 控制和复位引脚
(1) ALE (Address Lock Enable) （与P4.5复用）
  功能：当用MOVX指令访问外部存储器或外部扩展的并行I/O口时, P0口做为地址/数据分时复用口，ALE引脚输出地址锁存信号,用于锁存低8位地址。
  当ALE信号为高电平时，P0口上的信息为低8位地址，在ALE信号的下降沿时将P0口上的低8位地址送到地址锁存器锁存起来。
  在ALE为低电平期间P0口上的信息为指令或数据信息，以实现低位地址与数据的分离。

## Slide 70: 3. 控制和复位引脚
(1) ALE (Address Lock Enable) （与P4.5复用）
  当8051单片机时钟频率较高时，ALE脚是一干扰源。
  IAP15W4K58S4单片机直接禁止ALE脚对系统时钟进行6分频输出,彻底清除此干扰源,有利于系统抗干扰。
  若要输出时钟,可用IAP15W4K58S4单片机的可编程时钟输出脚(P5.4/SYSCLKO,T2CLKO/P3.0,T1CLKO/P3.4和T0CLKO/P3.5等)对外输出时钟。
  标准8051单片机的ALE 脚对系统时钟进行6分频输出，可对外提供时钟。

## Slide 71: 3. 控制和复位引脚
(2) RST (RESET) (与P5.4复用)
  当振荡器运行时，在此引脚上出现两个机器周期的高电平将使单片机复位。
  若需单片机接上电源就可复位，则可用上电复位电路。
VPD: 传统C51单片机备用电源引脚
SS_3 /SYSCLKO /RST /P5.4
上电充电电位

## Slide 72: (2) RST（与P5.4复用） 引脚
  P5.4/RST/MCLKO SYSCLKO脚出厂时默认为I/O口,可在STC-ISP编程软件下载程序时，将其设置为RST复位脚。
  IAP15W4K58S4单片机内部集成了MAX810专用复位电路，时钟频率在12MHZ以下时，复位脚可接1K电阻再接地，也可用图所示的传统复位电路。

## Slide 73: 单片机的输入/输出（I/O）引脚
LQFP-44封装格式的IAP15W4K58S4单片机最多可有42根I/O口线：
  P0口（8根）：P0.0~P0.7
  P1口（8根）：P1.0~P1.7
  P2口（8根）：P2.0~P2.7
  P3口（8根）：P3.0~P3.7
  P4口（8根）：P4.0~P4.7
  P5口（2根）：P5.4、P5.5。
  4种模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，输入/高阻和开漏模式。复位后为准双向口/弱上拉模式。
  每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制（PnM0和PnM1，n=0、1、2、3、4、5、6、7 ）。
1. I/O口的工作模式

## Slide 74: 1. I/O口的工作模式
  4种工作模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，输入/高阻和开漏模式。
  每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制(PnM0和PnM1，n=0,1,2,3,4,5、6、7 )。
例如: P0M0和P0M1用于设定P0口的工作模式:
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
P0M0 |  |  |  |  |  |  |  | 
P0M1 |  |  |  |  |  |  |  | 
寄存器
P0M0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0
P0M1 | 0 | 0 | 1 | 1 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0
工作 模式 | 准双 向口 | 推挽 | 输入/高阻 | 开漏 |  |  |  | 
以此类推
设置P0.7
设置P0.6
设置P0.5
设置P0.4
设置P0.3
设置P0.2
设置P0.1
设置P0.0

## Slide 75: I/O口的工作模式
PnM1 [7:0] | PnM0 [7:0] | I/O口工作模式
0 | 0 | 准双向口 (传统8051单片机I/O口模式), 灌电流可达20mA，拉电流为270μA，由于制造误差，实际为150uA～270uA
0 | 1 | 推挽输出(强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻, 尽量少用)
1 | 0 | 仅为输入 (高阻)
1 | 1 | 开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加上拉电阻
  (n=0,1,2,3,4,5、6、7 )

## Slide 76: 1. I/O口的工作模式
例, 若设置P1.7为开漏模式, P1.6为强推挽输出模式, P1.5为高阻输入模式, P1.4, P1.3, P1.2, P1.1和P1.0为弱上拉(准双向口 )模式,
MOV P1M0, #11000000B;
MOV P1M1, #10100000B;
P1口 | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0
P1M0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1M1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工作 模式 | 开漏 | 推挽 | 输入/高阻 | 准双 向口 | 准双 向口 | 准双 向口 | 准双 向口 | 准双 向口
则可用下面代码设置：
则P1M0和P1M1设置如下：
或MOV P1M0, #0C0H
或MOV P1M1, #0A0H

## Slide 77: （1）准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  准双向口有3个上拉场效应管T1,T2,T3, 以适应不同需要。其中,T1称为强上拉, 上拉能力可达20mA; T2称为极弱上拉, 上拉能力一般为30μA; T3称为弱上拉, 一般上拉能力为150μA~250μA, 典型值为200μA。输出低电平时，最大灌电流可达20mA。
强
极弱
弱
P0～P7口的任一位口线
30μA
20mA
200μA
20mA
1
0
1
0
1
0

## Slide 78: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  每个端口都含一个锁存器, 即特殊功能寄存器P0～P7。这种结构在数据输出时，具有锁存功能，即在重新输出新的数据之前，口线上的数据一直保持不变。
  但对输入信号是不锁存的，所以外设输入的数据必须保持到取数指令执行为止。
P0～P7口的任一位口线
  为了便于叙述，以后将8个端口引脚及其锁存器都表示为P0～P7。
20mA
0
1
0
例:口线P1.0
例:口线P1.0的锁存器位
CPU读引脚状态数据
1
1
例 P1口 | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0
0
施密特触发管

## Slide 79: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  IAP15W4K58S4单片机的每个I/O口在弱上拉模式时能承受20mA的灌电流(最好使用限流电阻,如1KΩ)。
  整个芯片的工作电流推荐不要超过90mA。即从MCU-Vcc流入的电流不超过90mA，从MCU-GND流出的电流不超过90mA，整体流入/流出电流都不能超过90mA。
强
极弱
弱
30μA
20mA
200μA
输出低时,灌电流最大可达20mA
P0～ P7
例:口线P1.0
1
0
0

## Slide 80: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  当口线寄存器为1且口线引脚本身也为1时, T3导通。T3提供基本驱动电流使准双向口输出为1。
  若引脚输出为“1”而由外部装置下拉到低时, T3断开, 而T2维持导通状态, 为把这个引脚强拉为低, 外部装置须有足够灌电流能力使引脚上电压降到门槛电压以下。
强
极弱
弱
P0～P7
1
0
1
1
1
截止
通
通
1
30μA
20mA
200μA
0
截止
例:口线P1.2
例:口线P1.2的锁存器位

## Slide 81: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  当口线锁存为1时,T2、T3导通。引脚输出为高电平。
  当口线锁存为0时，T1、T2和T3均截止，T4导通，引脚输出为低电平。
强
极弱
弱
P0～P7
1
0
1
1
0
1
0
1
0
输出低时,灌电流最大可达20mA
1
截止
通
通
1
通
止
0
30μA
20mA
200μA
止
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位
截止

## Slide 82: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  当口线锁存器由0到1跳变时，T1用来加快准双向口由逻辑0到逻辑1的转换。发生这种情况时，T1导通约2个时钟使引脚能迅速地上拉到高电平。
  准双向口带有一个施密特触发输入及干扰抑制电路。
强
极弱
弱
P0～P7
1
0
1
1
0
1
0
延迟2时钟变1
0
为0
2个时钟
1
截止
1
通
30μA
20mA
200μA
止
止
0
通
通
导通
2个时钟
1
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位
CPU读引脚状态数据
1
0
止

## Slide 83: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
  I/O口可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态（4种口线工作模式）。
强
极弱
弱
P0～P7
1
0
1
1
1
截止
通
通
1
30μA
20mA
200μA
  当口线输出锁存器为“1”时I/O口高电平驱动能力很弱,
0输入
止
0
例:口线P1.2
例:口线P1.2的锁存器位
此时CPU可读引脚状态数据
引脚状态可为高/低电平
  允许外部装置将其拉低(即允许输入低电平, 此时T3与施密特触发管形成正反馈, 引脚钳位在0电平,输入低)。

## Slide 84: 准双向口(弱上拉)工作模式的结构
强
极弱
弱
P0～P7
  当从端口引脚上输入数据时,T4应该一直处于截止状态。
  假定在输入之前曾输出锁存过数据0,则T4导通,这样引脚上电位就被箝位在0电平, 使输入高电平无法读入。
  因此,作为准双向口应用,输入数据时, 应先向口写1, 使T4截止, 然后方可作高阻抗输入。这是准双向口的主要特点。
0
1
通
0
1
0
1
截止
截止
1
30μA
20mA
200μA
截止
通
0
外部
输入0
键盘接口电路(加限流电阻)常用准双向口模式
例:口线P3.2的锁存器位
CPU读引脚状态数据
截止
0

## Slide 85: 简易键盘接口的实现
编程实现学习平台上矩阵键盘的按键扫描并在数码LED上显示。
IAP15W4K58S4

## Slide 86: 简易键盘接口的实现
例如, 可将P2口8根I/O线排列成4×4矩阵形式, 连接16只按键, 如图所示。
4 × 4矩阵式键盘电路
300Ω×8

## Slide 87: (3) 拉电流方式和灌电流方式
若矩阵按键扫描电路不加限流电阻, 会顺坏I/O口, 这可用弱上拉口P2.0引脚和P2.4引脚经按键连接的电路说明: P2.0口线的T1管源极及P2.4的T4管漏极分别经按键、限流电阻接通, 设P2.0和P2.4口线输出过低电平；
若无限流电阻, 相当于P2.0的T1管和P2.4的T4管同时短接在电源的正负端:电流很大，就有可能造成I/O口损坏。因此单片机的2个引脚是不应该直接短接在一起的。
P2.0口线的T1
P2.4口线的T4
按键
0
1
当用P2.0口线读P2.4的状态, P2.0口线须先输出1才能读, 而P2.0口线由0(原值)变为1时, T1会导通2个时钟。
限流电阻

## Slide 88: （2）推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构
  在推挽输出时能输出20mA拉电流(也要加限流电阻)。
  整个芯片的工作电流推荐不要超过90mA。即从MCU-Vcc流入的电流不超过90mA，从MCU-GND流出的电流不超过90mA，整体流入/流出电流都不能超过90mA。
推挽输出(强上拉输出)
输出低时,灌电流最大可达20mA
输出高时,拉电流最大可达20mA
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位

## Slide 89: （2）推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构
推挽输出工作模式的结构
推挽输出工作模式的I/O位结构
1
截止
截止
导通
1
0
导通
0
0
1
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位

## Slide 90: （2）推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构
  推挽输出工作模式的下拉结构与准双向口的下拉结构相同, 但当锁存器为“1”时可提供持续的强上拉。推挽工作模式一般用于需更大驱动拉电流的情况。
  若输出高电平,拉电流最大可达20mA;
  若输出低电平,灌电流也可达20mA。
输出低时,灌电流最大可达20mA
输出高时,拉电流最大可达20mA
1
1
0
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位
  推挽输出模式,也带有施密特触发输入及干扰抑制电路。
0
0
1

## Slide 91: 2. IAP15W4K58S4单片机I/O口的结构
（3）仅为输入(高阻)工作模式的结构
  输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。
  注意,仅为输入(高阻)工作模式下, I/O口不提供20mA灌(拉)电流的能力。
仅为输入（高阻）工作模式的I/O位结构
CPU读引脚状态数据
例:口线P3.2

## Slide 92: 外部总线接口的电平转换技术（补充）
由CMOS反相器构成的施密特触发器
VT+
VT-
VT+
VT-
反相输出施密特触发器
同相输出施密特触发器
转换电平

## Slide 93: 外部总线接口的电平转换技术（补充）
常用信号电平转换标准
图 常用信号电平转换标准
VOH: 输出高电平的下限值；
VOL: 输出低电平的上限值；
VIH: 输入高电平的下限值；
VIL: 输入低电平的上限值；
VT: 阈值电压，高低电平间临界电压。
5V TTL和3.3V TTL:转换标准相同
接口问题：3.3V TTL能否承受高于电源电压输入的能力？
3.3V TTL和5V CMOS:存在电平匹配的问题

## Slide 94: 外部总线接口的电平转换技术（补充）
集成施密特触发器

## Slide 95: 2. IAP15W4K58S4单片机I/O口的结构
（4）开漏输出工作模式的结构
图3-18 开漏输出工作模式的I/O位结构
Vcc
片内无此类接电源正极的上拉配置
从口线输出时, 片外须经上拉电阻接电源正极
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位
Vcc

## Slide 96: （4）开漏输出工作模式的结构
  这种配置方式必须有外部上拉电阻，即通过电阻外接到Vcc。当口线锁存器为0时,T2开启。
  这种方式的下拉结构与准双向口模式下拉结构相同。
  输出低电平时,灌电流可达20mA。
  输出高电平时,驱动电流不流经单片机,无负载限制。
  开漏端口带有一个施密特触发输入及干扰抑制电路。
1
0
Vcc
开启
输出低时,灌电流最大可达20mA
1
0
截止
0
1
例:口线P3.2
例:口线P3.2的锁存器位

## Slide 97: 3. I/O口的复用功能 ---通过设置相关寄存器选择功能
P0口可复用为数据总线(D7～D0)、地址总线低8位(A7～A0)、串口3、串口4、T3时钟输出、T3脉冲输入、T4时钟输出、T4脉冲输入、PWM输出控制。
P0口的复用功能 (AD: 地址总线A/数据总线D)
引脚 | 复 用 功 能
P0.0 | AD0/RXD3（串口3数据接收端）
P0.1 | AD1/TXD3（串口3数据发送端）
P0.2 | AD2/RXD4（串口4数据接收端）
P0.3 | AD3/TXD4（串口4数据发送端）
P0.4 | AD4/T3CLKO（T3时钟输出）
P0.5 | AD5/T3（T3的外部输入）/PWMFLT_2（PWM异常停机控制第二切换引脚）
P0.6 | AD6/T4CLKO（T4时钟输出）/PWM7_2（PWM输出通道7第二切换引脚，上电后默认为高阻输入）
P0.7 | AD7/T4（T4外部输入）/ PWM6_2（PWM输出通道6第二切换引脚，上电后默认为高阻输入）
（1） P0口

## Slide 98: 3. I/O口的复用功能 （2）P1口
  P1口可复用为ADC转换输入(ADC7～ADC0)、捕获/比较/脉宽调制(CCP)、SPI通信线、第二串口、第三串口、系统时钟输出、外接晶体引脚、PWM输出、比较器的结果输出等。
P1口的复用功能
引脚 | 复 用 功 能
P1.0 | ADC0/CCP1(捕获/比较/脉宽调制通道1) /RXD2(串口2数据接收端)
P1.1 | ADC1/CCP0(捕获/比较/脉宽调制通道0) /TXD2(串口2数据发送端)
P1.2 | ADC2/ECI（可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入）/SS（SPI从器件选择）/CMPO（比较器的比较结果输出）
P1.3 | ADC3/ MOSI（SPI主机输出从机输入）
P1.4 | ADC4/ MISO（SPI主机输入从机输出）
P1.5 | ADC5/ SCLK（SPI时钟）
P1.6 | ADC6/ XTAL2（外接晶体引脚）/RXD_3（串口1数据接收端第三切换引脚）/SYSCLKO_2（系统时钟输出第二切换引脚）/PWM6（PWM输出通道6，上电后默认为高阻输入）
P1.7 | ADC7/ XTAL1（外接晶体引脚）/TXD_3（串口1数据发送端第三切换引脚）/PWM7（PWM输出通道7，上电后默认为高阻输入）

## Slide 99: 3. I/O口的复用功能: （3） P2口
  P2口可作为地址总线的高8位输出(A15～A8)。另外,P2口还用于SPI和捕获/比较/脉宽调制的备用切换端口以及PWM输出。
表3-6 P2口的复用功能
引脚 | 复 用 功 能
P2.0 | A8/RSTOUT_LOW（复位后输出低电平引脚，可以使用ISP工具设置复位后的输出电平）
P2.1 | A9/ SCLK_2（SPI时钟第二切换引脚）/PWM3（PWM输出通道3，上电后默认为高阻输入）
P2.2 | A10/ MISO_2（SPI主机输入从机输出第二切换引脚）/PWM4（PWM输出通道4，上电后默认为高阻输入）
P2.3 | A11/ MOSI_2（SPI主机输出从机输入第二切换引脚）/PWM5（PWM输出通道5，上电后默认为高阻输入）
P2.4 | A12/ECI_3(可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入第三切换引脚) /SS_2(SPI从器件选择第二切换引脚)/PWMFLT（PWM异常停机控制）
P2.5 | A13/CCP0_3（捕获/比较/脉宽调制通道0第三切换引脚）
P2.6 | A14/ CCP1_3（捕获/比较/脉宽调制通道1第三切换引脚）
P2.7 | A15/ PWM2_2(PWM输出通道2第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)

## Slide 100: 3. I/O口的复用功能: （4） P3口
  P3口可复用为外部中断输入、计数器输入、时钟输出、串口1、PWM输出等功能。
P3口的复用功能
引脚 | 复 用 功 能
P3.0 | RXD(串口1数据接收端) / (外部中断4) /T2CLKO（T2的时钟输出）
P3.1 | TXD（串口1数据发送端）/T2（T2的外部输入）
P3.2 | /INT0（外部中断0输入）
P3.3 | /INT1（外部中断1输入）
P3.4 | T0（T0的外部输入）/ T1CLKO（T1时钟输出）/ECI_2（可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入第二切换引脚）
P3.5 | T1（T1的外部输入）/ T0CLKO（T0时钟输出）/ CCP0_2（捕获/比较/脉宽调制通道0第二切换引脚）
P3.6 | /INT2（外部中断2输入）/RXD_2（串口1数据接收端第二切换引脚）/CCP1_2（捕获/比较/脉宽调制通道1第二切换引脚）
P3.7 | /INT3（外部中断3输入）/TXD_2（串口1数据发送端第二切换引脚）/PWM2（PWM输出通道2，上电后默认为高阻输入）

## Slide 101: 3. I/O口的复用功能: （5） P4口
  P4口的复用功能可配置为SPI通信、读写控制信号、串口2、地址锁存信号、PWM输出等。
P4口的复用功能
引脚 | 复 用 功 能
P4.0 | MOSI_3（SPI主输出从输入第三切换引脚）
P4.1 | MISO_3（SPI主输入从输出第三切换引脚）
P4.2 | /WR（外部总线写控制信号）/PWM5_2（PWM输出通道5第二切换引脚，上电后默认为高阻输入）
P4.3 | SCLK_3（SPI时钟第三切换引脚）
P4.4 | /RD（外部总线读控制信号）/PWM4_2（PWM输出通道4第二切换引脚，上电后默认为高阻输入）
P4.5 | ALE（地址锁存控制信号，主要用于外部总线扩展）/PWM3_2（PWM输出通道3第二切换引脚，上电后默认为高阻输入）
P4.6 | RXD2_2（串口2数据接收端第二切换引脚）
P4.7 | TXD2_2（串口2数据发送端第二切换引脚）

## Slide 102: 3. I/O口的复用功能: （6） P5口
  P5.0可复用为RxD3_2, P5.1可复用为TxD3_2, P5.2可复用为RxD4_2, P5.3可复用为TxD4_2(P5.0,P5.1, P5.2,P5.3只在48引脚和64引脚封装的芯片上才有)。
  P5.4可复用为RST（复位脚）/ SYSCLKO（系统时钟输出引脚）/SS_3（SPI接口的从机选择信号第三切换引脚）/CMP-（比较器负极输入端，用于该功能时，该端口需要设置为高阻输入）。
  P5.5可复用为CMP+（比较器正极输入端，用于该功能时，该端口需要设置为高阻输入）。
  P6和P7口没有复用功能(只在64引脚封装的芯片上才有)。

## Slide 103: 3. I/O口的复用功能
各个I/O口的复用功能是通过设置下面的特殊功能寄存器实现的：
（1）辅助寄存器AUXR1（也称为P_SW1，地址为A2H，复位值为0000 0000B）
（2）端口配置寄存器P_SW2（地址为BAH，复位值为xxxx x000B）
（3）时钟分频控制寄存器CLK_DIV（地址为97H，复位值为0000 0000B）
（4）外部中断使能和时钟输出寄存器INT_CLKO（地址为8FH，复位值为x000 0000B）
Peripheral function SWitch
或称为“外围设备功能切换控制寄存器”

## Slide 104: 3. I/O口的复用功能
位号 寄存器 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
AUXR1 | S1_S1 | S1_S0 | CCP_S1 | CCP_S0 | SPI_S1 | SPI_S0 | 0 | DPS
P_SW2 | EAXSFR | DBLPWR | P31PU | P30PU |  | S4_S | S3_S | S2_S
CLK_DIV | SYSCKO_S1 | SYSCKO_S0 | ADRJ | Tx_Rx | SYSCLKO_2 | CLKS2 | CLKS1 | CLKS0
INT_CLKO |  | EX4 | EX3 | EX2 | SYSCKO_S2 | T2CLKO | T1CLKO | T0CLKO
各个I/O口的复用功能是通过设置下面的特殊功能寄存器实现的：
表3-9 特殊功能寄存器的各位定义

## Slide 105: 3. I/O口的复用功能
串口1可在三个地方切换,由辅助寄存器AUXR1的两个控制位S1_S1和S1_S0选择,其选择方法如表3-12示。
串口1的引脚切换
S1_S1 | S1_S0 | 切 换 引 脚
0 | 0 | 串口1在[P3.0/RXD，P3.1/TXD]
0 | 1 | 串口1在[P3.6/RXD_2/XTAL2，P3.7/TxDX2/XTAL1]
1 | 0 | 串口1在[P1.6/RxD_3/XTAL2，P1.7/TxD_3/XTAL1]， 串口1在P1口时要使用内部时钟
1 | 1 | 无效

## Slide 106: 3. I/O口的复用功能
捕获/比较/脉宽调制（CCP）通道可以在三个地方切换，由CCP_S1和CCP_S0两个控制位选择，其选择方法如表3-10所示。
表3-10 捕获/比较/脉宽调制（CCP）通道的切换
CCP_S1 | CCP_S0 | 切 换 引 脚
0 | 0 | CCP在[P1.1/CCP0，P1.0/CCP1]
0 | 1 | CCP在[P3.5/CCP0_2，P3.6/CCP1_2]
1 | 0 | CCP在[P2.5/CCP0_3，P2.6/CCP1_3]
1 | 1 | 无效

## Slide 107: 3. I/O口的复用功能
SPI可以在三个地方切换，由SPI_S1和SPI_S0两个控制位选择，其选择方法如表3-11所示。
表3-11 SPI的引脚切换
SPI_S1 | SPI_S0 | 切 换 引 脚
0 | 0 | SPI在[P1.2/SS，P1.3/MOSI，P1.4/MISO，P1.5/SCLK]
0 | 1 | SPI在[P2.4/SS_2，P2.3/MOSI_2，P2.2/MISO_2，P2.1/SCLK_2]
1 | 0 | SPI在[P5.4/SS_3，P4.0/MOSI_3，P4.1/MISO_3，P4.3/SCLK_3]
1 | 1 | 无效

## Slide 108: 3. I/O口的复用功能
串口2可以在两个地方切换，由S2_S控制位选择：
  0：串口2在[P1.0/RxD2，P1.1/TxD2]
  1：串口2在[P4.6/RxD2_2，P4.7/TxD2_2]
  串口3可以在两个地方切换，由S3_S控制位选择：
  0：串口3在[P0.0/RXD3，P0.1/TXD3]；
  1：串口3在[P5.0/RXD3_2，P5.1/TXD3_2]。
  串口4可以在两个地方切换，由S4_S控制位选择：
  0：串口4在[P0.2/RXD4，P0.3/TXD4]；
  1：串口4在[P5.2/RXD4_2，P5.3/TXD4_2]。

## Slide 109: 3. I/O口的复用功能
系统时钟和主时钟的分频关系由CLKS2~CLKS0控制位选择
CLKS2 | CLKS1 | CLKS0 | 系统时钟SYSCLK和主时钟的分频关系
0 | 0 | 0 | 系统时钟频率=主时钟频率，不分频
0 | 0 | 1 | 系统时钟频率=主时钟频率/2
0 | 1 | 0 | 系统时钟频率=主时钟频率/4
0 | 1 | 1 | 系统时钟频率=主时钟频率/8
1 | 0 | 0 | 系统时钟频率=主时钟频率/16
1 | 0 | 1 | 系统时钟频率=主时钟频率/32
1 | 1 | 1 | 系统时钟频率=主时钟频率/64
1 | 1 | 1 | 系统时钟频率=主时钟频率/128
表3-14 系统时钟和主时钟的分频关系选择
CLK_DIV | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
 | SysCKO_S1 | SysCKO_S0 | ADRJ | Tx_Rx | SYSCLKO_2 | CLKS2 | CLKS1 | CLKS0
系统时钟是指对主时钟进行分频后供给CPU、定时器、串行口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D转换的实际工作时钟;主时钟可以是内部R/C时钟, 也可以是外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟。SYSCLK是指系统时钟频率, SYSCLKO是指系统时钟输出。

## Slide 110: 3. I/O口的复用功能
SysCKO_S2 ~ SysCKO_S0用于设定系统时钟对外分频输出控制：
SysCKO_S2 | SysCKO_S1 | SysCKO_S0 | 系统时钟分频及对外输出控制
0 | 0 | 0 | 系统时钟不对外输出时钟
0 | 0 | 1 | 系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率
0 | 1 | 0 | 系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/2
0 | 1 | 1 | 系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/4
1 | 0 | 0 | 系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/16
表3-13 系统时钟SYSCLK分频及对外时钟输出SYSCLKO控制
INT_CLKO | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
 | - | EX4 | EX3 | EX2 | SYSCKO_S2 | T2CLKO | T1CLKO | T0CLKO
CLK_DIV | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
 | SysCKO_S1 | SysCKO_S0 | ADRJ | Tx_Rx | SYSCLKO_2 | CLKS2 | CLKS1 | CLKS0
系统时钟是指对主时钟进行分频后供给CPU、定时器、串行口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D转换的实际工作时钟;主时钟可以是内部R/C时钟,也可以是外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟。SYSCLK是指系统时钟频率, SYSCLKO是指系统时钟输出。

## Slide 111: 3. I/O口的复用功能
系统时钟对外输出位置的选择由SYSCLKO_2控制位选择：
0：在P5.4/SYSCLKO对外输出时钟；
1：在P1.6/SYSCLKO_2对外输出时钟。
CLK_DIV | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
 | SysCKO_S1 | SysCKO_S0 | ADRJ | Tx_Rx | SYSCLKO_2 | CLKS2 | CLKS1 | CLKS0
DPS为数据指针选择位：
0：使用默认数据指针DPTR0；
1：使用另一个数据指针DPTR1。
AUXR1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
 | S1_S1 | S1_S0 | CCP_S1 | CCP_S0 | SPI_S1 | SPI_S0 | 0 | DPS

## Slide 112: 4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用
(1) P4口和P5口的使用
对IAP15W4K58S4单片机P4口和P5口的访问，如同访问常规的P0/P1/P2/P3口一样，并且均可按位寻址，P4口的地址C0H，P5的地址在C8H。
(2) 上拉电阻的连接
虽然作为准双向口使用时,单片机内部已集成了上拉场效应管,但在实际应用时,一般情况下,最好还是外接上拉电阻。例如,当外接的是SPI/I2C等漏极开漏的电路时。
以P0.0为例,电路连接如图所示。典型上拉电阻阻值为5.1K或者10K。

## Slide 113: (3) 拉电流方式和灌电流方式
IAP15W4K58S4单片机I/O口线作为输出可提供20mA的驱动能力, 使用时, 可采用拉电流或灌电流方式。
以P0.0控制发光二极管电路为例，电路连接如图所示。
图3-20 拉电流方式和灌电流方式
特别注意
  图中限流电阻不能省略,否则,会毁坏I/O口。
发光二极管驱动电流大约数mA ~20mA。
输出高电平灯亮
输出低电平灯亮
  弱上拉/准双向口工作模式
  推挽输出/强上拉工作模式

## Slide 114: (3) 拉电流方式和灌电流方式
  采用灌电流方式时，应将单片机的I/O口设置为弱上拉/准双向口工作模式；
  采用拉电流方式时，应将单片机的I/O口设置为推挽输出/强上拉工作模式。
  在实际使用时，应尽量采用灌电流方式，这样可以提高系统的负载能力和可靠性。
使用时应该特别注意: 加限流电阻
  设计行列矩阵按键扫描电路时，如上面I/O口线驱动指示灯需加限流电阻那样，也需要在按键扫描电路中的两侧各加300的限流电阻，否则,会毁坏I/O口。

## Slide 115: (4) 典型的三极管控制电路
单片机I/O引脚本身驱动能力有限，如果需要驱动功率较大的器件，如小型继电器或者固态继电器，可用单片机I/O引脚控制三极管进行输出。以P0.0为例。
图3-21 典型的三极管控制电路
  若用弱上拉控制,建议加上拉电阻R1(3.3K～10K);若不加上拉电阻R1, 建议R2值在15K以上, 或用强推挽输出。
三极管基极电流IB是数十μA级别的
IAP15W4K58S4

## Slide 116: (4) 典型的三极管控制电路
  当需要驱动的功率器件较多时,建议采用ULN2803(18引脚,或16脚ULN2003;TI, ST等公司产),其内部采用达林顿结构,是专门用来驱动继电器的芯片,甚至在芯片内部做了一个消去线圈反电动势的二极管。
  ULN2803输出端允许通过IC电流600mA,耐压BVCEO约50V。
  ULN2003输出端允许通过IC电流200mA(最大500mA),饱和压降VCE约为1V左右(200mA时),耐压BVCEO约为50V。
  输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出，输出电流大，可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)。
  ULN2003(ULN2803)可以驱动7(8)个继电器。

## Slide 117: 4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用
(5) I/O外部状态的输入
存在的问题: 当I/O口工作于准双向口时, 由于IAP15W4K58S4单片机是1个时钟周期(1T)的8051单片机，速度很快，
设读引脚状态前, 引脚输出为0, 需用指令向引脚写1, 写1后若立即读外部状态，则由于实际输出还没有变高(因寄生电容充放电), 可能读入的状态不对。
解决方法：写1指令后加1到2个空操作指令 (NOP) 延时，然后再读I/O口的状态。

## Slide 118: (6) 管脚 P1.7/XTAL1与P1.6/XTAL2的特别说明
IAP15W4K58S4系列单片机的所有I/O口上电复位后均为准双向口/弱上拉模式(若不用烧录程序设置)。
但是由于P1.7和P1.6口还可以分别作外部晶体或时钟电路的引脚XTAL1和XTAL2，所以P1.7/XTAL1和P1.6/XTAL2上电复位后的模式不一定就是准双向口/弱上拉模式。
当P1.7和P1.6口作为外部晶体或时钟电路引脚XTAL1和XTAL2使用时，P1.7/XTAL1和P1.6/XTAL2上电复位后的模式是高阻输入。

## Slide 119: 4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用
（8）专用PWM模块相关I/O引脚
专用PWM模块相关引脚有：P1.6、P1.7、P2.1、P2.2、P2.3、P3.7等，单片机复位后，这些引脚为高阻状态，使用时需将其设置为用户所需的工作模式。

## Slide 120: §3.5 单片机应用系统的典型构成
1、单片机最小系统构成
在实际工程应用中，由于应用条件及控制要求的不同，单片机外围电路的组成各不相同。
单片机最小系统是指在尽可能少的外部电路条件下,能使单片机独立工作的系统。
  IAP15W4K58S4集成了58KB程序存储器、4096字节RAM、高可靠复位电路和高精度R/C振荡器,一般不需外部复位电路和外部晶振。
  只需要接上电源, 并在Vcc和GND之间接上滤波电容C1和C2。

## Slide 121: 1、单片机最小系统构成
  为了能够给单片机下载程序,可在RXD和TXD引脚上连接RS232和TTL的转换电路,以连接计算机,通过下载工具将用户程序下载到单片机中。
图3-23 RS232和TTL转换电路
MAX232, MAX3232
  RS232和TTL的转换电路:
  串口RS232是负逻辑电平: +5~ +12V为低电平0, 而-12~-5V为高电平1
  单片机串口是TTL电平
  STC15W系列支持USB接口直接下载程序

## Slide 122: §3.5单片机应用系统的典型构成
3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
应用背景
组成单片机应用系统时，如果存储器容量不够，或需要扩展并行I/O，则可使用端口进行系统的扩展。

## Slide 123: 一个带有数据存储器和并行I/O扩展的单片机应用系统图
图3-24 带总线扩展的IAP15W4K58S4单片机应用系统的连接示意图
74LS138等产生多个扩展芯片的片选线
P4.2/
P4.4/
P4.5/
下降沿锁存地址:A7~A0

## Slide 124: 一个带有数据存储器和并行I/O扩展的单片机应用系统图

## Slide 125: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
图3-25 32KB SRAM的扩展电路连接
宏晶公司的实验箱中用IS62C256扩展了32KB的SRAM。
只扩展一个芯片IS62C256,其地址A15(P2.7)~A0范围: 0000H~7FFFH

## Slide 126: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
为了说明IAP15W4K58S4单片机访问外部RAM的过程，首先介绍标准8051单片机时序中的相关概念。
（1）时钟周期 (T状态)：CPU的基本时间计量单位，与晶振频率有关。
（2）机器周期：单片机的基本操作周期为机器周期。标准8051单片机的一个机器周期分为6个状态（S1～S6），每个状态由两个时钟周期组成(称为两相)，前一个周期叫P1，后一个周期叫P2。

## Slide 127: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
一个机器周期由12个时钟周期(也称为振荡周期)组成，如图所示。
单字单周期指令
图3-26 标准8051的时序
/PSEN: Program Store Enable
外部程序存储器读选通信号

## Slide 128: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
  IAP15W4K58S4单片机是1时钟周期/机器周期(简称1T,即最短的机器周期是1时钟周期)的8051单片机，在同样的外部时钟频率下执行同样的代码，其指令执行速度要比标准8051单片机快8～12倍。
  当用户在较低的外部时钟频率下运行时，与标准8051内核相比，不仅降低了系统噪声和电源功耗，而且提高了处理能力。
  IAP15W4K58S4单片机的总线速度是可以设置的。通过设置总线速度控制寄存器BUS_SPEED寄存器相关的位，可以达到设置总线速度的目的。

## Slide 129: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
BUS_SPEED寄存器(地址:A1H,复位值:XXXXXX10B)定义：
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
位名称 | - | - | - | - | - | - | EXRTS1 | EXRTS0
EXRTS1和EXRTS0设置外部RAM定时选择(Extand RAM Time Selector)。
执行MOVX指令时读写控制信号的脉冲宽度可设置,设置关系表:
EXRTS1 | EXRTS0 | 建立/保持/读写时间
0 | 0 | 1个时钟周期
0 | 1 | 2个时钟周期
1 | 0 | 4个时钟周期
1 | 1 | 8个时钟周期
利用MOVX指令访问外部RAM所需的时钟如表3-16所示。
表3-15 EXRTS1和EXRTS0的设置
图3-27中的 EXRAC时钟周期数
（略）

## Slide 130: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
访问物理上片外扩展RAM指令所需时钟, 可用下面计算公式：
MOVX @R0/R1
write(写操作):5×N+3
read(读操作):5×N+2
  当EXRTS[1:0] = [0,0]时,上式中N=1;
  当EXRTS[1:0] = [0,1]时,上式中N=2;
  当EXRTS[1:0] = [1,0]时,上式中N=4;
  当EXRTS[1:0] = [1,1]时,上式中N=8.
MOVX @DPTR
write(写操作):5×N+2
read(读操作):5×N+1
BUS_SPEED寄存器：
位号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
位名称 | - | - | - | - | - | - | EXRTS1 | EXRTS0
N是图3-27中的EXRAC时钟周期数

## Slide 131: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
图3-27 访问单片机外部RAM时的时序图
IAP15W4K58S4单片机访问片外扩展RAM指令速度是可调的。
访问单片机外部RAM时的时序图如图所示。
写操作:5×N+2
读操作:5×N+1

## Slide 132: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

## Slide 133: 3、总线扩展方式的单片机应用系统构成
以上介绍了IAP15W4K58S4单片机的应用系统构成方式。由于IAP15W4K58S4单片机内部已经有58KB程序存储器和4096字节RAM，这对于一般应用的存储器需求已经足够。
因此，非总线扩展方式的应用最常见。